## Slide 1
ЛЕКЦИИ 11-17. ОБЩИЕ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ. КОРРОЗИЯ. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИИ
Новикова Анастасия Александровна
канд. хим. наук, доцент кафедры «Химия» ДГТУ
Курс лекций «Общая химия»

## Slide 2
делокализованные электроны
ионы металлов
Строение кристаллические решеток металлов
Кристаллические решетки, в узлах которых находятся положительно заряженные ионы и некоторое количество нейтральных атомов, между которыми двигаются отрицательно заряженные электроны называют металлическими
Связь, которую осуществляют эти относительно свободные электроны между ионами металлов, образующих кристаллическую решетку, называют металлической

## Slide 3
Металлы
Металлическую кристаллическую решётку
Сравнительно небольшое количество электронов на внешнем энергетическом уровне
Имеют свободные валентные электроны
Металлическая связь не обладает направленностью и насыщенностью
Подвижные электроны компенсируют электрическое отталкивание между положительно заряженными ионами и тем самым связывают их в твердые тела

## Slide 4
Нахождение металлов в природе
Активные металлы
Металлы средней активности
Малоактивные металлы
В виде солей (галогенидов, карбонатов, нитратов, фосфатов)
В виде оксидов и сульфидов
В свободном виде
Pt, Au, Ag
Fe2O3, Cr2O3, ZnS, CuS
NaNO3, NaCl∙KCl, CaCO3∙MgCO3, Ca3(PO4)2
Пирит, FeS2
Каменная соль, NaCl
Самородное золото, Au
Киноварь, HgS

## Slide 5
Физические свойства
Ме
электропроводность
теплопроводность
температура плавления
плотность
твердость
температура кипения
металлический звон
металлический блеск

## Slide 6
Физические свойства металлов
Твердые
вещества ,
кроме ртути
(самый мягкий – калий,
самый твердый – хром)
Теплопроводность
Hg , Cu , Ag , Al , Fe
уменьшается
Электропроводность
Ag Mn
уменьшается
Пластичность
Au , Ag , Cu , Sn , Pb , Zn , Fe
уменьшается

## Slide 7
Температура плавления
Легкоплавкие
Hg , Ga , Cs , In , Bi
Тугоплавкие
W , Mo , V , Cr
Обладают металлическим блеском
Плотность
Легкие
(Li – самый легкий, K, Na , Mg)
Тяжелые
осмий – самый тяжелый, Ir , Pb)

## Slide 8
1)Для всех металлов характерен металлический блеск, обычно серый цвет и непрозрачность, что связано с наличием свободных электронов.
Электрический ток – это упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц.
2)Тот факт, что металлы обладают хорошей электрической проводимостью, объясняется присутствием в них свободных электронов, которые под влиянием даже небольшой разности потенциалов приобретают направленное движение от отрицательного полюса к положительному.
С повышением температуры увеличивается колебания атомов (ионов),что затрудняет направленное движение электронов и тем самым приводит к уменьшению электрической проводимости. При низких температурах колебательное движение, наоборот, сильно уменьшается и электрическая проводимость резко возрастает. Наибольшей электрической проводимостью обладает серебро и медь. За ними следуют золото, алюминий, железо. Наряду с медными изготавливаются и алюминиевые провода.

## Slide 9
3) В большинстве случаев при обычных условиях теплопроводность металлов изменяется в такой же последовательности, как и их электрическая проводимость. Теплопроводность обуславливается высокой подвижностью свободных электронов и колебательными движениями атомов, благодаря чему происходит быстрое выравнивание температур в массе металлов.
Висмут, Bi
7,87 Вт/(м· К)
Серебро, Ag
430 Вт/(м· K)

## Slide 10
4) Механическое воздействие на кристалл с ковалентной связью вызывает смещение отдельных слоев атомов, в результате чего связи разрываются и кристалл разрушается. Такое же воздействие на кристалл металлической связью вызывает смещение слоев атомов , однако, благодаря перемещению электронов по всему кристаллу, разрыв связей не происходит.
Для металлов характерна высокая пластичность.
Она уменьшается в ряду Au, Ag, Cu, Sn, Pb, Zn, Fe.
Золото, например, можно прокатывать в листы толщиной не более 0,003 мм, которые используются для позолоты различных предметов.

## Slide 11
5) Различна плотность металлов. Она тем меньше, чем меньше атомная масса элемента-металла и чем больше радиус его атома. Самый легкий из металлов – литий (плотность = 0,53 г/см3 ), самый тяжелый - осмий (плотность = 22,6 г/см3).
Металлы с плотностью меньше 5 г/см3 - легкие , остальные - тяжелые
Литий, Li
0,53 г/см3
Осмий, Os
22,6 г/см3

## Slide 12
Причины, приводящие к различию физических свойств
Атомы металлов имеют разное число валентных электронов, участвующих в образовании металлической связи
Атомы (ионы) имеют разные радиусы
Атомы металлов побочных подгрупп могут образовывать и ковалентную связь с помощью неспаренных d-электронов.
Атомы металлов образуют разные типы кристаллических решёток
кубическая гранецентрированная решетка
(ГЦК, кубическая плотнейшая упаковка, КПУ)
кубическая
объемно- центрированная
(ОЦК)
Гексагональная
Плотнейшая упаковка
(ГПУ)

## Slide 13
Кристаллические решетки металлов
ГЦК, КПУ
ОЦК
ГПУ

## Slide 14: Пространственная решетка. Элементарная ячейка
Расположение атомов в кристаллической решетке:
а - пространственное изображение элементарной ячейки; б - схема зарисовки элементарной ячейки

## Slide 16: Координационное число. Координация
Координационные многогранники:
а – гантель (КЧ – 2);
б – треугольник (КЧ – 3);
в – тетраэдр (КЧ – 4);
г – октаэдр (КЧ – 6);
д – куб (КЧ – 8);
е – кубооктаэдр (КЧ – 12)

## Slide 17: Структурный тип -W (-Fe)
КЧ = 8, КП – куб
КЧ = 8 + 6,
КМ – ромбододекаэдр
(12 одинаковых граней - ромбов)
a = 3.16 А для -W,
a = 2.87 А для -Fe

## Slide 18
A
B
A
ГПУ (...АВАВА....)
a=b, c=1.63a, g=1200
Z = 2; КЧ = 12; КП – антикубооктаэдр (6m2);
P63/mmс;
k = 0.73
Двухслойная ПШУ
= гексагональная плотнейшая упаковка (ГПУ)
слой А
слой В
слой А
Be, Zn, Cd, -Ce, Tl, Ti, Zr, Hf,
-Cr, -Co, Ru, Os и др.
тип Mg

## Slide 20
тетраэдрические пустоты (8)
Трехслойная ПШУ
= кубическая плотнейшая упаковка (КПУ)
= гранецентрированная кубическая решетка (ГЦК)
слой C
слой B
слой А
слой А
слой B
слой C
F m3 m
Z=4
октаэдричесие пустоты (4)
тип Cu

## Slide 21
Z = 4; КЧ = 12; КП – кубооктаэдр (m 3 m);
F m3 m; k = 0.73
Ag, Au, Ca, Al, Th, Pb, Nb, -Fe, =Co, Ni, Rh, Pd, Ir, Pt и др.

## Slide 22
Полиморфизм
Существование различных кристаллических форм одного вещества
в разных внешних условиях (Т, р). Характерен для всех металлов.
Се, p < 12.3 кбар: ГЦК, а=5.14 Å
р > 12.3 кбар: ГЦК, а=4.84 Å
6s24f15d1 → 6s24f25d0
«вдавливание» 5d-электрона
на 4f-подоболочку
Hp: e-Fe (ГПУ) → 1 бар
легирование
a-Fe (b-Fe) g-Fe d-Fe жидкость
ОЦК ОЦК, ГЦК ОЦК
Tc=769
917
1394
1535
t, oC
ферромагн.
парамагн.
Полиморфизм железа

## Slide 23
Cu3Au:
Твердые растворы замещения
Условия изоморфного замещения атомов М на М’:
Одинаковый структурный тип М и М’
2. Близость атомных радиусов (10–15%)
Cu75Au25 (закаленный сплав): F m3 m, ГЦК Au(25%)+Cu(75%)
Cu3Au (отожженный сплав; аурокуприд): P m3 m
Cu75Au25:
Cu: 0.5, 0.5, 0 и др.
x/a y/b z/c
Au: 0, 0, 0 и др.
CuxAu1-x, NaxK и т.д.: статистическое заселение позиций в элементарной
ячейке атомами М и М’. Упорядоченное заселение: интерметаллиды

## Slide 24
Фазы внедрения в «решетку» металла:
(часто нестехиометрические):
гидриды, карбиды, нитриды, оксиды
Пример: карбиды вольфрама
b-W2C: P63/mmc, ГПУ со статистическим заполнение ~половины
(0.34–0.52) октаэдрических пустот
g-WC1-x: F m3 m, ГЦК, заполнены 0.59–0.92 октаэдрических пустот
(«тип NaCl»)
d-WC : P6/mmm, ПГ, атомы С в 1/2 тригонально-призматических пустот
(стехиометрический); а=2.88Å, с=2.81Å
(кратчайшее расстояние W–W в a-W (ОЦК) 2.74 Å)