## Slide 1: Смазочные Материалы.
МОТОРНЫЕ
ТРАНСМИССИОННЫЕ
ТУРБИННЫЕ
КОМПРЕСОРНЫЕ
ПРИБОРНЫЕ
Смазочные материалы подразделяются на:

## Slide 2
Требования к смазочным материалам:
1. Образование надежных масляных пленок на трущихся поверхностях.
2. Отвод теплоты и вынос продуктов износа из зоны трения
3. Защита метала от вредного воздействия внешней среды.
4. Химическая стабильность.
5. Отсутствие коррозионной активности.
6. Минимальная токсичность.
7. Низкая стоимость.

## Slide 3: Моторные Масла.
При работе двигателей протекают различные химические реакции, приводящие к загрязнению масла
и образованию отложений на поверхности металлов.
Топливо
Воздух
Масло
Дизель
Продукты неполного сгорания
Сажа
Отложения
Смолы и лаки
, продукты полимеризации

## Slide 4
Топливо
Воздух
Масло
Бензиновый двигатель
Смолы, углерод, лаки
Вода
Шлак, Лаки, Нагар
Масло
Продукты полимеризации

## Slide 5
В качестве моторных моторных используются и синтетические масла:
Полиэфирные
Диалкилбензольные
Полиэтиленгликоливые
Фосфорорганические
Обладают высокой стойкостью против окисления, нашли применение
в турбореактивных и турбовинтовых двигателях авиации.
Сочетают хорошие низкотемпературные свойства со стойкостью
к окислению, применяется в условиях холодного климата.
Превосходят нефтяные масла по смазочным свойствам, огнестойкости.
На поверхности металлов образует износостойкие пленки, благодаря
этому увеличивается срок службы узлов трения.
Используют в космической промышленности, хорошо растворима
в воде, спиртах, ацетоне, им характерна низкая токсичность.

## Slide 6
Твердые смазки.
Используются слоистые материалы: графит, дисульфиды молибдена и
вольфрама , ниобия , нитрид бора.
Твердые смазки применяются в узлах трения, работающих в узлах трения, работающих при
высоких температурах и давлениях и в агрессивных средах.

## Slide 7
Охлаждающие жидкости.
Они отводят температуру от нагретых тел, например, двигателей внутреннего сгорания.
Такие жидкости обладают:
Высокой теплоемкостью.
Низкой температурой замерзания.
Высокой температурой кипения.
Химической и физической стабильностью
К антифризам относят водные растворы этиленгликоля

## Slide 8
Гидравлические жидкости.
Являются рабочими телами в гидравлических системах, в которых производится передача механической энергии через жидкую фазу.
Эти жидкости используются в гидроприводах самолетов, экскаваторов, кранов, бульдозеров, промоборудования, в тормозах и амортизаторах автомобилей и тракторов.